## Slide 1
Robotics & Automation Society - IEEE NTUA SB

## Slide 2: Αυτόνομη Κίνηση Ρομποτικού Βραχίονα Από τη Θεωρία στην Πράξη

## Slide 3: Arduino IDE
Αφότου επιλέξετε το Arduino πατήστε το ‘’ για να κάνετε Upload τον κώδικα στο Arduino
Όταν συνδέσετε το Arduino στον υπολογιστή σας με το usb διαλέξτε το πατώντας αυτό το πλαίσιο
Εύκολη διασύνδεση Arduino - Υπολογιστή

## Slide 4: Arduino IDE
To Αrduino IDE μας δίνει την δυνατότητα να γράφουμε προγράμματα σε γλώσσα C/C++, τα οποία στην συνέχεια τρέχουν στον μικροελεγκτή Arduino UNO.
Η συνάρτηση setup() θα εκτελεστεί πρώτη και μόνο μία φορά
Η συνάρτηση loop() θα εκτελεστεί αμέσως μετά και θα επαναλαμβάνεται για όση ώρα είναι ενεργό το Arduino

## Slide 5: Ανοίξτε το RoboTalk_2025_Code_Schema
Στην συνέχεια θα συμπληρώσουμε τις συναρτήσεις Inverse_Kin() και draw_line(), και θα προσθέσουμε κώδικα κάτω από το section KINEMATICS στην loop().

## Slide 6: Robotic Arms
Βιομηχανία
Ιατρική

## Slide 7: Αρθρώσεις
Οι αρθρώσεις είναι τα σημεία του ρομποτικού βραχίονα που του επιτρέπουν να κινηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο
Περιστροφική
Άρθρωση
Πρισματική
Άρθρωση
Πρισματική Άρθρωση: Μετακίνηση κατά μήκος ενός άξονα, βαθμός ελευθερίας = μετατόπιση
Περιστροφική Άρθρωση: Περιστροφή γύρω από έναν άξονα βαθμός ελευθερίας = γωνία

## Slide 8: Κινηματική Ανάλυση
Βαθμοί Ελευθερίας:
Τα q1, q2, q3, q4 λέγονται βαθμοί ελευθερίας γιατί η κίνηση του ενός δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα, και περιγράφουν πόσο έχει μεταβληθεί μία άρθρωση
Πλαίσια Αναφοράς:
Δίνουν την πληροφορία της θέσης και τοποθέτησης στον χώρο των αρθρώσεων και του τελικού εργαλείου δράσης του βραχίονα
Base Frame: Ο0-x0y0z0
End Effector Frame: O4-x4y4z4
Ενδιάμεσα Frames: Ο1-x1y1z1 , Ο2-x2y2z2, Ο3-x3y3z3

## Slide 9: Πλαίσια Αναφοράς
Ορθογώνιος Πίνακας: Οι στήλες του είναι κάθετες ανά 2
x0
p
O1
z1
x1
y1
y0
O0
z0
Πλαίσιο Ο1-x1y1z1
Θέση:
Προσανατολισμός:

## Slide 10: Ομογενής Μετασχηματισμός
Κρατάμε και την πληροφορία της Θέσης και του Προσανατολισμού με την ομογενή μήτρα:
Προσανατολισμός
Θέση
! Ο πολλαπλασιασμός δύο ομογενών πινάκων είναι ένας ομογενής
πίνακας

## Slide 11: Απλοί Μετασχηματισμοί: Περιστροφές
θx
θy
θz

## Slide 12: Απλοί Μετασχηματισμοί: Μετατοπίσεις
b1
b2
b3
b1
b2
b3
b1
b2
b3
dx
dy
dz

## Slide 13: Ευθεία Κινηματική Ανάλυση
Μετατοπίσεις αρθρώσεων {qi}  Μετατόπιση του End Effector (Θέση p και Προσανατολισμός R)
Μπορούμε να βρούμε θέση και προσανατολισμό όλων των ενδιαμέσων frames και του frame του end effector, ως προς το Base frame, πολλαπλασιάζοντας διαδοχικά τους πίνακες ομογενών μετασχηματισμών

## Slide 14: Βραχίονας «Ζωγράφος»
Μετάβαση από το Ο0-x0y0 z0 στο Ο1-x1y1 z1
x0
y0
O0
x1
O1
y1
y2
x2
O2
Όμοια
Και άρα
q1
q2

## Slide 15: Αντίστροφη Κινηματική Ανάλυση
Μετατόπιση του End Effector  Μετατοπίσεις αρθρώσεων {qi} (Θέση p και Προσανατολισμός R)
Εν γένει είναι δύσκολο πρόβλημα γιατί:
Οι εξισώσεις είναι συνήθως μη γραμμικές
Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία λύσεις {qi}
Μπορεί να υπάρχει απειρία λύσεων
Μπορεί να μην υπάρχει λύση στο πρόβλημα (π.χ. όταν η επιθυμητή θέση δεν είναι προσιτή από τον βραχίονα)

## Slide 16: Atan2(y , x)

## Slide 17: Βραχίονας «Ζωγράφος»
x0
y0
O0
x1
O1
y1
y2
x2
O2(p2x,p2y)
q1
q2
Γνωρίζουμε: l1 , l2 , p2x , p2y
Θέλουμε να βρούμε τα: q1 , q2
Από την Ευθεία Κινηματική Ανάλυση γνωρίζουμε ότι:
(1): p2x = l2cos(q1+q2) + l1cos(q1)
(2): p2y = l2sin(q1+q2) + l1sin(q1)
Θα συμβολίσουμε το cos(qi) ως ci και το sin(qi) ως si
(1)2+(2)2  (p2x)2 + (p2y)2 = (l22 c122+ l12c12 + 2 l1l2c1c12) + (l22 s122+ l12s12 + 2 l1l2s1s12)
 (p2x)2 + (p2y)2 = l12 + l22 + 2 l1l2cos(q2)
 cos(q2) =
 q2 = ± arccos( )
2 λύσεις

## Slide 18
Εναλλακτικά
sin(q2) = ±
tan(q2) =  q2 = atan2( sin(q2) , cos(q2) )
2 λύσεις
Τώρα εφόσον τα c2 και s2 είναι γνωστές ποσότητες, για την εύρεση του q1 έχουμε:
d
d1
d2
α
Άρα τελικά
1 λύση για κάθε μία από τις 2 λύσεις του q2

## Slide 19: 2 Λύσεις
Elbow Down
Elbow Up
Για sin(q2) = +
Για sin(q2) =

## Slide 20: Υλοποίηση της Inverse_Kin()
Αυτή η συνάρτηση πρέπει να παίρνει ως παραμέτρους τις συντεταγμένες του σημείου στο οποίο θέλουμε να πάει ο βραχίονας και, αφού υπολογίσει την αντίστροφη κινηματική, να γράφει τα κατάλληλα q1, q2 στα servo motors.
Εξισώσεις Αντίστροφης Κινηματικής
Συναρτήσεις του Arduino
pow(a, 2)  υπολογίζει: a2
constrain(cosq2,-1.0,1.0) περιορίζει το cosq2 στο (-1.0, 1.0) για να αποφευχθούν bugs
sqrt(a)  υπολογίζει:
PI  είναι η σταθερά και θα σας βοηθήσει στην μετατροπή rad σε μοίρες
atan2(y, x)  υπολογίζει: atan2(y,x)
joint_1.write(q1)  γράφει στο servo 1 την γωνία q1

## Slide 21: Σχεδιασμός Τροχιάς
Η τροχιά είναι ένα σύνολο σημείων από τα οποία επιθυμούμε να “περάσει” ο βραχίονας.
Επιθυμητή Διαδρομή στο επίπεδο
Αντίστροφη Κινηματική
(qi1, qi2)
(pix, piy)
(pix, piy)

## Slide 22: Σχεδιασμός Ευθείας
Έστω ότι θέλουμε ο βραχίονας να ζωγραφίσει το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ
λ=0
λ=1
Β
Α
λ=0.5
λ=0.25
λ=0.75
Παραμετροποιούμε τα σημεία της ευθείας με μία παράμετρο λ :
p(λ) = (1-λ).pA +λ.pΒ
ή
p(λ) = pA + λ.(pΒ - pA)
Καθώς το λ πηγαίνει από 0 έως 1 κινούμαστε πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα από το Α έως το Β. Το λ μπορεί να είναι συνάρτηση του χρόνου και αναλόγως με το πόσο γρήγορα κινείται από το 0 στο 1 το ίδιο γρήγορα μεταβαίνει ο ρομποτικός βραχίονας από το Α στο Β.

## Slide 23: Υλοποίηση της draw_line()
Αυτή η συνάρτηση θα γράφει διαδοχικά τις κατάλληλες γωνίες στα servo motors, έτσι ώστε ο βραχίονας να περνάει από σημεία της ευθείας. Η παράμετρος u είναι το λ των εξισώσεων!
px = pAx + λ.(pΒx - pAx)
py = pAy + λ.(pΒy - pAy)
Εξισώσεις Σημείων ευθύγραμμου Τμήματος
Συναρτήσεις του Arduino
Inverse_Kin(px, py)  Η συνάρτηση που φτιάξαμε
for(…) {…}  Ακριβώς όπως στην C/C++
delay(100)  Καλέστε αυτή την συνάρτηση αμέσως μετά την Inverse_Kin()

## Slide 24: Διάβασμα Σημείων από το Painter App
Στο section “COMMUNICATION” του loop() έχουμε υλοποιήσει πρόγραμμα που διαβάζει τα σημεία που θα ζωγραφίσετε στο Painter App, και τα αποθηκεύει στα arrays x[20], y[20] διαδοχικά από το πρώτο στο τελευταίο. Προσέξτε ότι έχουμε default μέγεθος 20 σημεία.
Φτιάξτε ένα for loop στο section “KINEMATICS” που θα ζωγραφίζει διαδοχικά τα ευθύγραμμα τμήματα του σκίτσου σας καλώντας την συνάρτηση draw_line(). Επίσης καλό θα ήταν πριν το for loop να γράψετε: Inverse_Kin(x[0], y[0]); delay(6000); Για να έχετε χρόνο να τοποθετήσετε τον μαρκαδόρο

## Slide 25: Σύνδεση Arduino με Servos
Servo Άρθρωσης 2
Servo Άρθρωσης 1

## Slide 26: Painter App
Στο IDE της επιλογής σας τρέξτε το Painter_App.py . Θα ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο πατώντας σε διάφορα σημεία ζωγραφίζεται ευθύγραμμα τμήματα.
Πατώντας ‘Esc’ μπορείτε να σβήσετε το τρέχον σκίτσο σας. Πατώντας το κουμπί ‘s’ δίνετε εντολή στον βραχίονα να ζωγραφίσει το σκίτσο σας.

## Slide 27: Αυτόνομη Κίνηση Ρομποτικού Βραχίονα Από τη Θεωρία στην Πράξη
~ Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!